# TGZX-30 在线式红外测温仪

在线式红外测温仪是一个非接触固定式温度测量仪器，
通过测量物体所辐射的红外能量来进行温度测量。该仪器主要应用于冶金、石化系统设备安全监测，各种窑炉、加热炉的温度监测等。
主要技术参数：

| 测温范围 | 0℃——200℃ |
| --- | --- |
| 测量精度 | 满量程的1% |
| 距离系数 | 30：1 |
| 响应时间 | 小于500毫秒 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 辐射率 | 0.1-1.0 |
| 光谱响应 | 8μm－14μm |
| 模拟输出 | 0-5V DC最大负载电流3mA 4-20mA DC最大负载电阻500Ω |
| 上、下限报警 | √ |
| 供电 | 220 AC 50Hz |
| 探测头与控制箱的信号传输距离>100米 |  |
| 工作环境 | 控制箱 -18℃-50℃（超过该范围请选用水冷装置） |